## Slide 1
小组成员：佘成应 王奔
SI360 2024-Project
基于LiDAR传感器数据实现的SLAM算法

## Slide 2
Isaacson S, Kung P C, Ramanagopal M, et al. Loner: Lidar only neural representations for real-time slam[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2023.
论文地址：https://arxiv.org/pdf/2309.04937v3
开源代码：https://github.com/umautobots/LONER
基线文献选取

## Slide 3
先来看看LONER的建图效果：
右上角是Mesh地图，红色是轨迹，其他图像是新视点合成的深度图。LONER在训练NeRF以后，可以将NeRF地图离线渲染为Mesh和深度图。
效果展示

## Slide 4
选取原因
1.论文仅使用了LIDAR数据实现实时定位和建图，与我们本次实验目的相同
2.论文中首次使用神经网络，利用有监督的方式训练模型来代替传统的SLAM算法，并在NICE-SLAM数据集上达到了SOTA

## Slide 5
预期目标
1.尝试替代论文中提出的神经网络模型中的模块，并进行训练和测试查看实际效果
2.在上一步的基础上尝试修改或添加新的Loss Function，让模型达到更好的收敛效果
3.尝试添加多模态，扩展原本的神经网络，加入IMU、RGB等数据，提升模型鲁棒性

## Slide 6
其它主要参考文献
1.Skuddis D, Haala N. DMSA--Dense Multi Scan Adjustment for LiDAR Inertial Odometry and Global Optimization[J]. arXiv preprint arXiv:2402.19044, 2024.
论文地址：https://arxiv.org/pdf/2402.19044v2
源码地址：https://github.com/davidskdds/DMSA_LiDAR_SLAM.git
Notes: 论文提出了一个滑动窗口的连续轨迹优化方法，将 LiDAR 数据和 IMU 数据结合在一起： LiDAR 提供点云对齐的几何约束。
IMU 提供运动学信息（通过预积分计算位移和姿态变化）。
最后，通过 Levenberg–Marquardt 优化，将 LiDAR 点云误差、IMU 预积分误差以及轨迹连续性约束联合优化，得到更精确的轨迹。
这种方法在论文的实验中表现出对快速运动和动态场景的高鲁棒性。这篇论文可以作为上面目标三的参考文献，参考这篇论文去实现目标3

## Slide 7
其它主要参考文献
2. Huang R, Zhao M, Chen J, et al. Kdd-loam: Jointly learned keypoint detector and descriptors assisted lidar odometry and mapping[C]//2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2024: 8559-8565.
论文地址：https://arxiv.org/pdf/2309.15394
源码地址：https://github.com/RenlangHuang/KDD-LOAM
Notes: 这篇论文提出了两种主要的损失函数：上面是四元组对比损失（Quadruplet Contrastive Loss）用于描述子学习。其中，D(⋅,⋅)D(⋅,⋅) 是距离度量，mpmp​ 和 mnmn 分别是正负边界，CC 是两个部分重叠点云PP和QQ之间的对应集合，NiNi​是点pi∈Ppi​∈P的负点集。它有助于在高维特征空间中将相关的点对拉近，将不相关的点对推远，从而提高匹配的准确性。
下面是自监督概率检测损失（Self-supervised Probabilistic Detection Loss），用于关键点检测。其中，mimi​是描述子的匹配能力指数，σiσi​是参数，表示匹配能力的不确定性。这种设计还促进了关键点描述子的学习，因为它通过加权度量学习来增强关键点的匹配能力，同时减轻了在非显著区域（如平面和混乱区域）挖掘几何特征的负面影响。
可以参考这篇文献损失函数设计去实现目标二。